Příloha č.1

Specifikace a požadavky na zpracování studie

Předmět:  	Zpracování STUDIE novostavby, dle zadání provozovatele Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí, rehabilitačního stacionáře s programem celodenní rehabilitace, ergoterapie, logopedie, ošetřovatelské péče s možností venkovních aktivit v parku, nových fyzioterapeutických cvičeben, s dostatkem prostoru a s okny do parku, administrativy. V suterénu podzemní parkovací stání pro pacienty i zaměstnance, prostory pro záložní zdroje elektrické energie, které budou schopny dodávat proud do všech pracovišť rehabilitačního ústavu, včetně požárního zabezpečení (evakuační výtahy, požární odvětrání apod.).

Základní dispoziční návrh provozovatele je:

- Suterén – parkovací stání pro zaměstnance/pacienty a místnost pro záložní zdroje el. energie

- 1.NP – denní rehabilitační stacionář, sesterna a ambulance

- 2.NP – pracoviště fyzioterapie/ergoterapie/elektroléčby/logopedie

- 3.NP – kancelářské prostory

- nová příjezdová cesta k budově a parkovací místa venku pro denní rehabilitační stacionář, dle dispozičního řešení projektu.

Rozdělení projektu na stavební objekty:

SO – 1 	nová budova

SO – 2 	rekonstrukce uvolněných prostor v hlavní budově (v rámci přípravných projekčních prací bude specifikováno v závislosti na kapacitě nové budovy a tím potažmo množstvím uvolněných prostor v hlavní budově)

Technické, dispoziční a provozní řešení ve STUDII bude vycházet ze současných (2022) požadavků, norem a potřeb provozovatele pro jednotlivé provozní části budovy. Specifické jsou především zdravotnické a rehabilitační prostory.

Objekt bude v rámci STUDIE navržen tak, aby splňoval aktuální znění vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. STUDIE bude ověřovat proveditelnost napojení objektu s jeho novými kapacitami na veškeré inženýrské sítě a propojení se stávajícími objekty (zejména záložní zdroj el. energie s jednotlivými provozy ve stávajících objektech), dále bude STUDIE prováděna v souladu s požadavky místních HZS, KHS, památkové péče, OHA, územního plánování, včetně jejich kladných stanovisek.

STUDIE bude vycházet z daného maximálního limitu zastavěnosti a dle dosažených prostorových kapacit případně celkový objem objektu redukovat.

Obsah:	STUDIE (příprava zakázky, zaměření, návštěvy objektu/areálu, schůzky s investorem, předjednání na úřadech, koncepce provozu a dispozic, vytápění, usazení do terénu a řešení celého pozemku, finální odsouhlasená varianta řešení jako podklad pro další stupeň dokumentace – výkresy, přeložky sítí, požární řešení, památková péče, územní plán).

Předběžné ocenění realizace stavby. Jedná se o komplexní architektonický návrh novostavby. Vizualizace nového objektu exteriéry i interiéry.

Popis činností obecně:

Vypracování architektonické STUDIE – dokumentace návrhu stavby – je prvním prostorovým vyjádřením záměru stavebníka. Dává mu konkrétní představu o urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, interiérové a materiálové koncepci a řešení. Konkretizování stavby ve STUDII zároveň odpoví na otázky ekonomické a může i naznačit časové limity budoucí výstavby. Dalším hlavním účelem STUDIE je pomoci stavebníkovi ve strategickém rozhodování a ověřování vhodnosti stavebního záměru při konzultacích s dotčenými orgány.

Prověření a analýza zadání a podkladů

- požadavků zadavatele

- výsledků FS1 a provedených odborných studií a rozborů

- podkladů, průzkumů, rešerší a archivní dokumentace

- dostupných dokladů, meteorologických, klimatických a environmentálních údajů

- rozborů územně plánovací dokumentace

- územního souhlasu nebo územně plánovací informace

- prověření stavebního programu

Zpracování dokumentace návrhu stavby bude obsahovat:

- průvodní zpráva

- souhrnná technická zpráva:

- popis urbanistického řešení a souvislostí

# popis konceptu řešení, funkce a provozu

# popis technického řešení profesí

# návrhová technická data, bilance energií 
# popis napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

- situace stavby

- výkresová dokumentace:
# půdorysy, řezy, pohledy

# prostorové axonometrické a perspektivní zobrazení, zákresy 
# schémata

Součástí činností je také:

- koordinace činností specialistů

- odhad nákladů stavby

- předjednání dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky technické a dopravní infrastruktury.

Projednání STUDIE s klientem

- spolupráce na sestavení stavebního programu (výčet objektů, kapacit a místností)

- formulování požadavků na další rozšíření/redukci, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů,  dokladů, studií

Stupně:    	1. STUDIE

2. Inženýring – obstaravatelská činnost (veškerá jednání s úřady a dotčenými orgány již ve fázi STUDIE)

Bilance:	Odhadované - výchozí parametry stavby (viz grafická část)

Plochy obestavěného prostoru:	
venkovní zpevněné a upravované plochy		1000 m2
1.PP   							1300 m2	
1.NP							1000 m2
2.NP							1000 m2
3.NP							1000 m2

Celkový obestavěný prostor (vážený průměr 2.variant)       14 000 m3

Odhadované náklady občanské stavby pro zdravotnictví dle cenových ukazatelů ve stavebnictví RTS:
  								185 – 225 mil. Kč bez DPH

Termíny od data podpisu smlouvy:

- analýzy, příprava 						  		          4 týdny

- předložení prvního návrhu klientovi (dispozice, program, kapacity) k jednání   4 týdny

- předložení finální verze klientovi ke schválení (dispozice, program, kapacity)   4 týdny

od zadavatelem sjednané podoby návrhu

- finální STUDIE – vypracování výstupů na základě všemi účastníky schválené podoby návrhu, respektive od chvíle odsouhlasení finální podoby projektu investorem

8 týdnů

Jednání s památkovým ústavem, KHS, hasiči a dalšími dotčenými orgány a jejich stanoviska mohou termíny prodloužit. Zhotovitel neručí za lhůty či průtahy třetích stran a dále neovlivní lhůty projednávání návrhu mezi objednatelem a zhotovitelem z jakýchkoliv důvodů.

Situace – prostorová bilance

hmotový nástřel z ptačí perspektivy

Referenční inspirační projekty

Další příklady:

https://www.archdaily.com/793964/a-warm-clinic-rigi-design?ad_medium=widget&ad_name=category--article-show

https://www.archdaily.com/912473/physical-therapy-clinic-alberich-rodriguez-arquitectos?ad_source=search&ad_medium=projects_tab

https://www.archdaily.com/804763/clinic-bellavista-carlos-martinez-architekten?ad_source=search&ad_medium=projects_tab

https://www.archdaily.com/890368/rheumatism-center-krampe-schmidt-architects-bda?ad_medium=widget&ad_name=category--article-show

https://www.archdaily.com/143663/clyde-f-barker-penn-transplant-house-rafael-vinoly-architects?ad_source=search&ad_medium=projects_tab

https://www.archiweb.cz/b/komplexni-rehabilitacni-centrum-nemocnice-r-s-benesov

https://www.archiweb.cz/b/detsky-hospic-dum-pro-julii

https://arquitecturaviva.com/works/centro-de-rehabilitacion-rehab-basilea-10